MODEL : 3 MEGA PIXEL NETWORK CAMERA (SNB-7000)

1. 개 요

SNB-7000은 최신 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 고해상도 DAY&NIGHT  네트워크 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며 이벤트 영상을 SD 카드에 저장 할 수 있다. 실시간 영상전송이 가능하며, 양방향 오디오데이터를 주고 받을 수 있는 3MEGA PIXEL 네트워크 카메라이다

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MJPEG 압축 알고리즘

2) 3MEGA PIXEL, IPv6 지원

3) PoE 전원 전송 방식 (IEEE  802.3af), SD Card 저장

4) RS-485지원, 아나로그 출력 지원

5) ICR Day & Night, 최저조도 0.001Lux

3. 제 원

1) 영상출력 : 1채널 아나로그, RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/2.8"  Color Progressive Scan CMOS, 340만화소

총 화소수 2,144(H) x 1,588(V)

3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원

4) 영상압축속도 : 30fps (1,920 x 1280P)

5) 해상도   : 2,048x1,536, 1,920x1,080P, 4CIF, 1,280 x 720, 4CIF, CIF, QCIF

6) 오디오 인터페이스 : AUDIO 입력 (Mini MIC)Ⅹ1

7) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIEWER

8) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

9) RS-485제어 : 삼성, 펠코, 성진

10)최저조도 : 0.001Lux@F1.2 , WDR 기능

11)Day & Night 기능 : Color / BW / Auto (ICR 자동필터전환 방식)

12) 부가기능: SD Card 저장 및 PoE 지원

13)동작온도 / 습도 : -10°C ~  +50°C / 30% ~ 90% RH

14)사용전력 / 소비전력 : AC24V/12V DC (±10%) ,7W

15) 중량 : 440g

16) 크기: 72(W) x 60(H) x 137(D)mm