MODEL : 고해상도 12배 네트워크 스피드돔 카메라(SNP-3120)

1. 개 요

SNP-3120은 A1시리즈 DSP 시스템에 H.264, MPEG4, MJPEG 압축 알고리즘를 장착하였으며, 12배 A/F (f3.6~44.3mm) 광학줌 렌즈를 장착하여 뛰어난 줌 기능을 제공한다. 또한 일반 컬러 모드에서 0.0002 Lux @ F1.65의 저조도, 600TV본의 선명한 영상 구현하여, 광범위한 장소 설치되는 12배 네트워크 스피드돔 카메라 SNP-3120 이다.

2. 기 능 및 구 성

- H.264, MPEG4, MJPEG 압축 알고리즘, IPv6 지원

- 41만화소, 수평해상도 600TV본 이상, 최저조도 0.0002 Lux

- 12배 A/F 줌렌즈 카메라 (f3.6~44.3mm), 최고 192배

- 아나로그 출력, 지능형 동작탐지

- RS-485C 원격제어, 디지털 줌 16배

3. 제 원

- 촬상소자 : 1/4” EX-VIEW HAD PS CCD, 41만화소

총 화소수 811(H)Ⅹ508(V), 유효 화소수 768(H)Ⅹ494(V)

- 촬상방식 : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

- 영상압축 : H.264, MPEG4, MJPEG 압축 알고리즘

- 전송속도 : VGA  30프레임

- 수평해상도 : 600 TV Line (Color) / 700TV Line (B/W)

- 최저조도 : 0.0002 lux@F1.65

- Day & Night 기능 :  Color / B&W/ Auto (ICR Filter change)

- 역광보정 : WDR, 전자셔터 : 1/60~1/100,000SEC

- 기능제어 : 다국어 OSD방식

- 알람입출력: 2 IN- 2OUT

- 부가기능 : 지능형 동작탐지, SD CARD, hPOE 방식

- 줌 렌즈 : 12배 A/F 줌렌즈 f3.6~44.3mm. 최대구경비 F1.65~2

렌즈화각 H : 54.44°~4.64°, V : 42.32°~3.58°

13) Pan 속도 360°(650°/sec),  Tilt 속도 -5°~185° (500°/sec)

14) 소비전력 : Max.15W, 사용전원 24V AC

15) 중량 : 1.7Kg

16) 크기 : 154(Ø)Ⅹ150(H)mm