MODEL : 43배 네트워크 스피드돔 카메라 (SNP-3430H)

- 개 요

SNP-3430H는 SV DSP를 채용한 H.264. MPEG4, JPEG 영상 압축 43배 네트워크 PTZ 돔 카메라이다.

43배 (f3.2~138.5mm) 자동초점 광학줌 렌즈로 실시간 고해상도 영상전송 및 SD CARD 저장이

가능하다. 또한 일반 컬러 모드에서 0.0001 Lux @F1.6의 저조도, ICR채용의 Day & Night,

하우징 일체형 43배 네트워크 PTZ 돔 카메라 이다

- 기 능 및 구 성

- H.264, MPEG-4, JPEG 듀얼영상 압축 알고리즘, SD CARD 저장 기능

- 41만화소, 수평해상도 600TV본 이상, 최저조도 0.0001 Lux

3) 고성능 43배 광학줌 카메라 (f3.2~138.5mm) 최고 688배(디지털 16배포함)

4) 방진방수 IP66, hPOE 기능, 지능형 영상기능

- 제 원

- 촬상소자 : 1/4” Color EX –View PS CCD, 41만화소

총 화소수 811(H)Ⅹ508(V), 2 : 1Interlace

- DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원(IPOLIS)

- 영상압축속도 : VGA 30 frames/sec

- 해 상 도 : 704X480, 640X480, 352X240

- 오디오 인터페이스 : AUDIO 입력 (Mini MIC)Ⅹ1

- 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER

- 부가기능 : SD CARD 저장  및 지능형 영상 분석기능

- 수평해상도 : 600TV본 이상, WDR 기능

- 최저조도 : 0.0001lux@F1.6

- IP : IPv4, IPv6 사용 가능

- S/N비(AGC Off) : 52dB, Sens-up On/Off (512X)

- 줌 렌즈 : 43배 A/F 줌렌즈 f3.2~138.5mm. 최대구경비 F1.65~3.7

렌즈화각 H : 61.22°~1.47°, V : 47.16°~1.1°

- Pan 속도 360°(600°/sec),  Tilt 속도 -6°~186° (600°/sec)

- 제어 및 출력 : RS-485 및 BNC 아나로그 출력

- 소비전력 : Max.24W, 사용전원 24V AC , hPOE 기능

16)중량 (adaptor제외) : 4.5Kg

17)크기(WxHxD) : 259(Ø)Ⅹ291(H)mm