MODEL : 네트워크 PTZ 콘트롤러 (SPC-2000)

1. 개 요

SPC-2000은 네트워크 스피드 돔 카메라를 제어할 수 있는 PTZ 전용 컨트롤러이다.

또한 USB를 연결을 통한 간편한 설치로 편의성을 크게 강화하였으며, 세련되고 인체 공학적인 패널 디자인과 버튼 배열로 사용환경에 따른 기능 설정이 가능하다.

2. 기 능 및 구 성

1) 3D 조이스틱 PTZ 제어

2) USB 연결을 통한 간편한 설치

3. 제 원

1) 통신방식 : CMS S/W(NET-I)

2) Connector : USB 연결

3) OS : WINDOW VISTA, XP

4) 버튼수 : 10개

5) PTZ제어 : 조이스틱 (3축 Twist Zoom)

6) 동작온도 및 습도 : -25~85℃ / 10% ~ 70%

7) 사용전원 :  5V DC, 32Ma(USB)

8) 크 기 : 157(W) Ⅹ 127(H) Ⅹ 168(D)mm

9) 중 량 : 0.44Kg