MODEL : 4CH NETWORK  VIDEO  ENCODER (SPE-400)

1. 개 요

SPE-400은 H.264, MPEG4, JPEG 압축 알고리즘이 적용된 4채널 비디오 네트워크 엔코더로,4대의 카메라 영상을 어디에서나 인터넷 상의 화면을 통해 편리하게 감시할 수 있다.

4채널 동시 실시간 고해상도 영상전송을 지원하고,양방향 오디오데이터를 주고 받을 수 있다.

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MPEG-4, JPEG 압축 알고리즘 선택 기능

2) 4채널 동시 REAL-TIME 영상전송

3) RS-485 제어 SD CARD 백업

3. 제 원

1) 영상입력 : 4채널

2) 영상압축 :  H.264, MPEG-4, JPEG

3) P/T ZOOM : RS- 485

4) 영상압축속도 : 30 frames/CH

5) 해상도   : 704X480, 640X480,  352X240, 320X240

6) 브라우저 : IE 6.0이상 (Windows XP 이상)

7) 오디오 인터페이스 : AUDIO 입력 (Mini MIC)Ⅹ1

8) 센서알람 : 1채널 Input, 1채널 Output

9) 부가기능 : NET-I VIEWER, IPv6 지원

10) 네트워크 인터페이스 : 10/100/1000 Base-T Ethernet

11) 백업기기 : SD CARD

12) 동작온도 : 0℃~40℃

13) 전 원 : 12V DC, 15W

14) 크 기 : 178(W) Ⅹ 34(H) Ⅹ 128(D)mm

15) 중 량 : 0.56Kg