MODEL : 64CH 네트워크 RECORDER (SRN-6450)

1. 개 요

SRN-6450은 최첨단 네트워크 영상 프로세스 기술이 집약된 64채널 네트워크 비디오

NVR 이다. MPEG-4,H.264, JPEG DUAL 압축 기술을 적용한 SRN-6450은 1,920fps의 영상 녹화를

구현하며, 안정적이고 빠른 네트워크 저장 성능을 구현한다.

704Ⅹ480의 선명한 4TB  영상 데이터의 저장을 위해 최대 4개의 HDD를 본체에 내장할 수

있으며, LCD 창을 통해 장비 네트워크 동작 상태를 관리할수 있다.

2. 기 능 및 구 성

- MPEG-4, H.264 JPEG DUAL 압축 알고리즘 기능

- 네트워크 64채널 1,920fps의 영상 녹화(352X240)

- 네트워크 녹화속도 최적화, 네트워크 제품 간편 셋업 설정

- 1TB 대용량 HDD 기본 장착, 최대 4TB 확장 기능

3. 제 원

1) 저장채널 : 네트워크 64채널

2) 출    력 : RJ-45 1CH

3) 압축방식 : MPEG-4, JPEG DUAL 코덱

4) 녹    화 : 속도 1,920fps, 해상도 704Ⅹ480 (704X240, 352X240 지원)

분할화면 1,4,9,10,16,36,64 분할 화면 및 전체화면

5) 재    생 : 64채널의 라이브 감시, Pan / Tilt / Zoom 제어,

날짜시간, 이벤트, 캘린더 검색

- Storage : 기본장착 1TB, 추가(옵션) 3HDDs

- RAID지원: Normal, RAID 1, RAID 5 지원

- 센서입력: 2CH, 2OUT

9)확장 인터페이스 : NAS(SVS-5R 4대)

10)프로트콜: 삼성테크윈, AXIS 네트워크 카메라 (VAPIX)

11)Network : RJ-45 (100/1000 Base-T), 프로토콜 TCP/IP

CMS 프로그램 , WEB Viewer

12)동작온도: 5℃ ~ 40℃, 동작습도 0% ~ 60%

13)사용전원: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 소비전력 약 100W

14)크    기: 430(W)Ⅹ88( H)Ⅹ510(D)mm

15)중    량: 11Kg(1HDD 포함)